## Slide 1
色時計
iroirotokei — A Color Clock That Paints Time
24時間、空の色をなぞって変わりつづけるカラークロック。
1,677万色から自分の色を混ぜて、その色を音で聴く。
かたむければ水彩のように混ざり、声さえも色になる。
M5Stack StopWatch | M5Stack Global Innovation Contest 2026 応募作品

## Slide 2
時間を、数字ではなく色で感じる
時計がなかった頃、人は空の色で時を知った。色時計はその感覚をデジタルに取り戻す。
▼ 朝焼け 5:30
▼ 昼 12:00
▼ 夕焼け 18:30
▼ 夕闇 20:30
14
キーカラーを24時間に配置
86,400
回/日 の色計算 (毎秒補間)
16,777,216
色の内部精度 (24bit)

## Slide 3
① 色時計 — 空を写す文字盤
毎秒、空の色を計算する
14のキーカラーを線形補間し、朝焼けから夕闇へ。縁のリングに1日分の色が並び、白いマーカーが「いま」を指す。
タイムトラベル (タッチ)
文字盤=24時間。画面をなぞると、その角度の時刻の色へ瞬間移動。時を越えるたびに音が鳴る。
1日を48秒で再生
右長押しで24時間の色の旅をタイムラプス再生。1時間ごとにその色の音 — 1日が色とメロディになる。

## Slide 4
② 色づくり — 混ぜて、聴く
左で選ぶ、右で混ぜる
混色は累積平均 — 足すほど1滴が繊細になる絵の具の感覚。理論上1,677万色のどの色にも。
できた色が、音になる
色相をペンタトニック音階にマッピング。赤は低く、紫は高く。「好きな色の音」を探すあそび。
振れば、偶然の色
本体をシェイクすると1,677万色からランダムな一色。気に入ればそこから混ぜて調整。

## Slide 5
③ 傾き絵の具 — かたむけて、にじませる
傾けると、絵の具が流れる
IMU (BMI270) が傾きを検出。傾けた側へ色が流れ込み、低い側ほど濃く積もる — 色の強い場所と弱い場所。
水彩のようなにじみ
毎フレームの拡散処理で、隣りあう色がじわっと混ざる。左右のボタンで2つの絵の具つぼの色を選ぶ。
星屑のようなキラキラ音
傾けている間、高音のペンタトニックがランダムにまたたく。傾きが強いほど、大きく・速く。

## Slide 6
④ 声の色 — あなたの声は何色?
話しかけると、色になる
マイクが声をリアルタイムに色へ。声の高さ→色相 (低い声は赤、高い声は紫)、大きさ→明るさ。
声の色が、返事をする
話し終わると、デバイスが「あなたの声の色の音」を鳴らして返す。歌えば色が踊る。
マイクとスピーカーの自動交代
共有コーデック (ES8311) を、聴くとき=マイク、鳴らすとき=スピーカーへ自動で切り替え。

## Slide 7
⑤ ストップウォッチ & 星空のサウンド
星・空・地球をイメージした音
・モード切替 — 星のまたたきのような2音
・毎正時 — 遠くの鐘のような上昇アルペジオ
・色を混ぜた瞬間 — その色自身の音
・消音 — 大地を思わせる低い一音。設定は本体に保存
1/100秒ストップウォッチ
・左ボタンでスタート/ストップ、右ボタンでラップ/リセット
・デバイス名 “StopWatch” への、まっすぐなリスペクト

## Slide 8
つくりかた — 技術構成
ハードウェア
・M5Stack StopWatch (ESP32-S3R8, 240MHz)
・1.75インチ 円形AMOLEDタッチ 466×466
・IMU BMI270 — 傾き検出・シェイク検出
・ES8311 コーデック + 1Wスピーカー + マイク
・RTC RX8130CE — 電源を切っても時刻を保持
・物理ボタン×2 + タッチ + 傾き + 声で操作
ソフトウェア
・PlatformIO + Arduino + M5Unified / M5GFX
・カラーエンジン: 14キーフレームの線形補間
・混色: 累積平均 / 水彩: 58×58格子の拡散 (15fps)
・色→音: 色相→ペンタトニック2オクターブ
・声→色: RMS (大きさ) + ゼロ交差率 (高さ)
・音設定はNVSへ永続化 / PC時刻同期スクリプト付属
ソースコード・カラーテーブル・ビルド手順は GitHub で全公開

## Slide 9
空を、手のひらに。
iroirotokei — A Color Clock That Paints Time
M5Stack Global Innovation Contest 2026 | Hackster.io + GitHub で公開
0:00 → 24:00 (実機と同じカラーテーブルから生成)